## Slide 1: Definición de la senda de embalse del SIN para la estación de invierno 2023 Resolución CREG 209/2020 Abril de 2023

## Slide 2
Contenido
Objetivo
Supuestos principales de la simulación
Repaso general del proceso metodológico y presentación de la senda resultante para el invierno 2023

## Slide 3
Objetivo
Presentar la aplicación de la metodología definida para la definición la de senda de embalse del SIN para los meses de invierno 2023 y establecer la senda que propondrá el CNO a la CREG.
CNO debe presentar la senda propuesta a la CREG antes del 15 de abril de 2023 según lo establecido en la Resolución CREG 209/2020.

## Slide 4: Datos de entrada y supuestos considerados
Se muestran los principales supuestos y datos de entrada que mayor impacto tienen en el modelo de simulación, considerando las características técnicas, disponibilidad y con cuánta generación se podrá contar, demanda pronosticada, la cantidad de energía que llegará a los embalses y los diferentes costos asociados a la operación de los recursos.
Mantenimientos Generación
Condición Inicial Embalse
Intercambios Internacionales
Costos de racionamiento
Información combustibles
Demanda
Del SIN
Expansión Generación
Parámetros del SIN
Embalses
Abr 10, 59.81 %
Esc. Medio UPME
Informe 2022
Aprobados, solicitados y en ejecución en el horizonte
Ultimo Umbral UPME para Abril 2023
PARATEC. Heat Rate + 15% Plantas a Gas
MOI, MAX(MOS,NEP)
Desbalances de 3.56 GWh/día promedio
Se incluye Restricción CAR sistémica
Precios: Reportados por UPME (Act. Mar/2023).
Disponibilidad: Se considera que no hay limitación.
Solo proyectos con OEF en el horizonte
No considera
Se incluye mantenimiento de vaciado de conducción de la central Chivor reportados por AES Colombia en comunicación del 6 de dic de 2022 y restricción al embalse de Miraflores reportado por EPM en comunicación del día 03 de marzo de 2023.
Se incluye restricciones en la operación del embalse de Guavio de acuerdo a lo reportado por Enel en reunión del CNO el 13-Abr-23
Se incluye restricciones en la operación del embalse de Ituango de acuerdo a lo reportado por EPM el 11-Abr-23
Estudio Estocástico (300 series) de mediano plazo semanal
Horizonte de 18 meses y un año de condiciones terminales

## Slide 5
Datos de entrada y supuestos considerados
200 MW
600 MW
630 MW
283 MW
Proyectos con OEF
Total: 1713 MW
Eólica* |  | 
Proyecto | CEN | Fecha
E_Windpeshi | 200 | 31/05/2024
Solar |  | 
Proyecto | CEN | Fecha
S_LatamSolar | 150 | 30/08/2023
S_Guayepo | 200 | 31/01/2024
S_Guayepo2 | 200 | 31/01/2024
S_LaMata | 80 | 31/07/2023
Hidro DC |  | 
Proyecto | CEN | Fecha
ITUANGO | 300 | 11/10/2023
ITUANGO | 300 | 28/10/2023
Térmica |  | 
Proyecto | CEN | Fecha
TERMOCARIBE3 | 42 | 30/11/2023
C_CANDELARIA | 241 | 27/05/2023
Se excluyen los proyectos Alpha, Beta y Acacias del horizonte debido las dificultades en la obtención de la licencia ambiental de sus proyectos de conexión al STN

## Slide 6
Repaso general del proceso metodológico
Obtención de la distribución de las descargas del embalse agregado en la estación de verano a partir de una simulación estocástica.
Determinación del nivel de reservas agregadas mínima requeridas por el SIN al final de la estación de invierno para afrontar la estación de verano
Obtención del percentil de la evolución estocástica del embalse agregado que mejor aproxima al valor mínimo determinado para finales de noviembre.
Identificación de las series del estocástico con mayor aproximación a la curva del percentil hallado y definición final de la senda
1
2
3
4

## Slide 7
Repaso general del proceso metodológico
Obtención de la distribución de las descargas del embalse agregado en la estación de invierno a partir de una simulación estocástica
La evolución estocástica parte de una simulación energética con todos los supuestos empleados en el planeamiento y lineamientos regulatorios
Para cada serie se obtiene la descarga del verano como diferencia entre el nivel a inicios de diciembre y el nivel a finales de abril
El resultado es un vector de N (# de series) valores de desembalsamiento expresado en puntos porcentuales de la capacidad útil de reserva del SIN
1

## Slide 8
Repaso general del proceso metodológico
El nivel mínimo del embalse para inicio del verano = CAR final abril + Volumen descarga necesaria verano (análisis riesgo)
El volumen descarga necesaria del verano se obtiene a partir de un análisis de riesgo con la distribución resultante
de la simulación, considerando como mínimo la mediana (P50) de las descargas.
2
Ajuste del nivel de CAR con la componente del embalse de Guavio al final del verano (>= 30%)
251 GWh de ajuste representa cerda de 1.4% del embalse Agregado.
El valor del CAR sistémica al final de abril, con el nuevo nivel mínimo de embalse Guavio es de 27.7%

## Slide 9
Repaso general del proceso metodológico
CAR Fin Verano
27.7%
Capacidad útil
100%
Min Técnico
0%
Estadísticos
N: 300 valores
Promedio: 36.1%
Mediana: 38.3%
Desv Std  : 11.85%
El nivel mínimo del embalse para inicio del verano = CAR final abril + Volumen descarga necesaria verano (análisis riesgo)
El volumen descarga necesaria del verano se obtiene a partir de un análisis de riesgo con la distribución resultante
de la simulación, considerando como mínimo la mediana (P50) de las descargas.
2
Nivel mínimo al final del invierno
para afrontar el verano
Mediana
 × 
66.0%
Determinación del nivel de reservas agregadas mínima requeridas por el SIN al final de la estación de invierno para afrontar la estación de verano

## Slide 10
Repaso general del proceso metodológico
Obtención del percentil de la evolución estocástica del embalse agregado que mejor aproxima al valor mínimo determinado para finales de noviembre.
3
Considerando un nivel mínimo correspondiente a la mediana de las descargas ( =0), el nivel de embalse requerido sería aproximadamente 66%. El percentil 10 de la evolución del embalse agregado, es el que mejor se aproxima a finales de noviembre, a este nivel

## Slide 11
Repaso general del proceso metodológico
Identificación de las series del estocástico con mayor aproximación a la curva del percentil hallado y definición final de la senda
En este paso se identifican las series del estocásticos cuyas evoluciones tienen las menores distancias
a la senda seleccionada. El conjunto de series a seleccionar será aquel cuyo promedio se ajuste de al percentil de la evolución del embalse agregado hallado en el paso anterior.
4

## Slide 12
Repaso general del proceso metodológico
Identificación de las series del estocástico con mayor aproximación a la curva del percentil hallado y definición final de la senda
4
Con las series ya identificadas, la generación total térmica para la determinación del X% que trata la resolución CREG 209/20 se obtiene del promedio aritmético en cada etapa de la generación térmica de dichas series. De igual forma, para el seguimiento, la hidrología de referencia correspondería al promedio de los aportes hidro-energéticos en las series identificadas.

## Slide 13
Repaso general del proceso metodológico
Identificación de las series del estocástico con mayor aproximación a la curva del percentil hallado y definición final de la senda
4