## Slide 1
Análisis Energéticos CNO
Noviembre 13/2020
Semana 47

## Slide 2
Supuestos Análisis Energéticos
Parámetros Generales | Horizonte | 2 años con resolución semanal. Con período de análisis a 12 meses.
 | Condición terminal | Año adicional
 | Tipo de estudio | Autónomo, versión 16.0.1 SDDP
 | Mínimos operativos | Se utilizan los mínimos operativos: Mínimo Operativo Inferior y el máximo entre el Mínimo Operativo Superior y el NEP. (Según lo acordado en Reunión SPO 269. Metodología presentada en Reunión SPO 264)
 | Condición inicial volumen de los embalses | El del día inmediatamente anterior a la corrida
 | Demanda Nacional e Intercambios | Escenario a partir de los pronósticos UPME (Rev. jun/2020): Escenario Mayo Alto Intercambios con Ecuador (Acuerdo SPO 250): Intercambio máximo Colombia  Ecuador 0 MW Intercambio máximo Ecuador  Colombia 0 MW
Parámetros | Plantas de generación existentes | Parámetros declarados en PARATEC al momento de la corrida, considerando lo siguiente Mantenimientos de generación en estado solicitado, aprobados y en ejecución en el Sistema Nacional de Consignaciones para 12 meses (PAM) al momento de la corrida. Mantenimiento planta de regasificación del 5 al 9 de diciembre de 2020. Heat Rate (HR) de las plantas térmicas de gas informada por el agentes y afectado en 15% de acuerdo con la recomendación del SPT. Índices de disponibilidad: 1. Térmicas ICP e IH con el procedimiento regulado. 2. Hidráulicas ICP e IH con el procedimiento regulado.
 | Sistema hidráulico Colombiano | Modelos de embalse reportados para el Cargo por Confiabilidad, ajustados con las demandas de acueducto y filtración que realicen los agentes con la mejor información disponible.
 | Red de transmisión | Se considera la red de transmisión del STN. Los parámetros de la red de transmisión del STN al momento de la corrida y topología de la red actualizados al momento de las simulaciones. No se consideraron indisponibilidades menores a la resolución del modelo. Se consideran las restricciones del STN indicadas en el informe de Planeación operativa eléctrica de mediano plazo vigente.

## Slide 3
PROYECTO | TIPO | CEN (MW) | FPO
BOSQUES SOLARES LOS LLANOS 2 | Solar | 20 | 31/10/2020
BOSQUES SOLARES LOS LLANOS 3 | Solar | 20 | 05/11/2020
TERMOYOPAL G5 | Térmica | 50 | 30/11/2020
PCH BARRANCAS | Hidro | 5 | 30/11/2020
PCH BELLO | Hidro | 5 | 30/11/2020
PCH CAUYÁ | Hidro | 2 | 31/12/2020
PCH POCUNE | Hidro | 1 | 31/12/2020
SOLAR PETALO DEL CORDOBA | Solar | 9.9 | 24/01/2021
EL CARMELO | Solar | 10 | 14/12/2020
SOLAR LA SIERPE | Solar | 20 | 17/02/2021
GRANJA SOLAR BELMONTE | Solar | 6 | 24/02/2021
COGENERADOR INCAUCA CABAÑAS | Termica | 60 | 30/03/2021
PLANTA BIOGAS DOÑA JUANA II | Térmica | 10 | 01/04/2021
PCH LA CHORRERA | Hidro | 15 | 30/06/2021
LATAM LA LOMA SOLAR* | Solar | 150 | 30/07/2021
BOSQUES SOLARES LOS LLANOS 4 | Solar | 20 | 04/10/2021
WINDPESHI | Eólico | 200 | 08/11/2021
BOSQUES SOLARES LOS LLANOS 5 | Solar | 18 | 05/12/2021
Proyectos de expansión | Proyectos de expansión de generación | 
 | Parámetros de los proyectos de generación futuros | Heat Rate (HR) de las plantas térmicas de gas informada por el agente para el Cargo por Confiabilidad al momento de los análisis y afectado en 15% de acuerdo con la recomendación del SPT. HR de las plantas térmicas con combustibles diferentes a gas informada por el agente para el Cargo por Confiabilidad al momento de los análisis. Factor de conversión medio para las plantas hidráulicas informada por el agente para el Cargo por Confiabilidad al momento de los análisis. Índices de disponibilidad según lo establecido en la regulación vigente
 | Condición inicial de embalses futuros | No aplica en el periodo de análisis (1 año).
Se considera Termoyopal 1 y 2 (resultados subasta reconfiguración de compra)
Se considera Termocentro en la vigencia OEF 2020-2021 (resultados subasta reconfiguración de compra).
Se consideran los proyectos ya han iniciado trámite ante XM según lo establecido en el Acuerdo CNO 1214.
Supuestos Análisis Energéticos
Proyectos de expansión de generación en periodo de análisis del AE
* Proyecto supeditado a pry de Expansion: 08-09-2021

## Slide 4
Supuestos Análisis Energéticos
Costos | De transporte y suministro de combustible | Precios UPME (Actualizados en Junio de 2020).
 | De racionamiento | Costos de racionamiento que se encuentren públicos en la pagina de la UPME al momento de la corrida. http://www.upme.gov.co/CostosEnergia.asp Segmento 1 (100%) = 2411 USD/MWh (último bloque) De acuerdo con lo definido en la reunión del SPO N°259
 | Otros costos variables | Los valores vigentes al momento de la corrida
Combustibles | Disponibilidad de combustible | 
Otros | Curva de aversión al riesgo (CAR) | 
 | Desbalance hídrico | (Reunión CNO 592): Desbalances del SIN 7.7 GWH/día. De acuerdo con la metodología indicada en reunión N° 236 del SPO
 | Menores y cogeneradores | Promedio histórico de la generación de cada recurso en cada mes. Nueva plantas menores: perfil porcentual del tipo-grupo (hidráulicas, térmicas, cogeneradores)
(Reunión SPO N°250):
Se utiliza en política y simulación. Penalidad Reducida igual al costo del primer escalón de racionamiento de UPME 380 $USD/MWh.
Se considera un nivel agregado que se construye a partir de los mínimos históricos individuales de embalses en cada semana del año. Desde enero de 2004 a la fecha.
El detalle del cálculo se encuentra en el acta de la Reunión 250.
Agente | Fecha actualización | Agente | Fecha actualización
Celsia | Febrero 2020 | TermoValle | Mayo 2020
Emgesa | Febrero 2020 | TermoEmcali | Mayo 2020
Proelectrica | Marzo 2020 | TEBSA | Febrero 2020
Isagen | Marzo 2020 | TermoCandel. | Febrero 2020
EPM - CHEC | Octubre 2019 | Prime | Junio 2020

## Slide 5
Resumen resultados
Descripción casos
Caso | Escenario hidrología | Escenario Demanda UPME
Caso 1 | H1988-90 | Mayo Alto
Caso 2 | H1993-95 | Mayo Alto
Caso 3 | H2016-18 | Mayo Alto
Caso 4 | Esperado | Mayo Alto
Caso 5 | Contingencia | Mayo Alto
Caso 6 | Referencia | Mayo Alto
Chart: ESCENARIOS Hidrológicos [GWh/día]

## Slide 6
Resumen resultados
Generación Promedio GWh/día
Caso | Oct-nov 2020 | Verano 20-21
Caso 1 | 27.0 | 26.1
Caso 2 | 31.8 | 32.2
Caso 3 | 33.1 | 35.6
Caso 4 | 32.9 | 34.6
Caso 5 | 36.4 | 40.2
Caso 6 | 61.5 | 68.6
Disponibilidad Térmica | 84.0 | 93.9
Chart: Generación Térmica [GWh/dia]

## Slide 7
Resumen resultados
Condición inicial del embalse: 70.95%
Nivel de embalse al inicio del verano
Caso | Inicio Verano 20-21
Caso1 | 72.62%
Caso2 | 72.99%
Caso3 | 73.18%
Caso4 | 73.15%
Caso5 | 73.44%
Caso6 | 75.67%
Chart: Embalse agregado SIN %

## Slide 8
Resumen resultados
No se presenta déficit en los escenarios considerados
No se presentan horas con reservas de potencia hídricas críticas (menores a 400MW) para el caso analizado (Caso Referencia).