## Slide 2: Reglamento de Medición
Antecedentes y variables (1)
Información general (1)
Árboles de problema (1)
Formulación de Alternativas (2)
Referenciamiento internacional (2)
Buenas prácticas de los agentes (2)
(1) Documentos entregados por CNO – XM a la CREG
(2) Documentos entregados sólo por el CNO a la CREG, pues XM entregó una versión distinta

## Slide 3: Reglamento de Medición
Antecedentes y variables (1)
Información general (1)
Árboles de problema (1)
Formulación de Alternativas (2)
Referenciamiento internacional (2)
Buenas prácticas de los agentes (2)
(1) Documentos entregados por CNO – XM a la CREG
(2) Documentos entregados sólo por el CNO a la CREG, pues XM entregó una versión distinta

## Slide 4: Reglamento de Medición
ANTECEDENTES Y VARIABLES
ANTECEDENTES – CONTEXTO LEGAL
Código de Operación (resolución 025 de 1995 y las que la modifican)
  Nivel del embalse.
  Agua turbinada por la planta.
  Agua vertida por el embalse.
  Agua descargada del embalse por compuertas de fondo o cualquier otro sistema.
  Promedio de aportes al embalse.
  Relación de mantenimientos o indisponibilidades previstas para el día siguiente en el sistema hidráulico asociado al embalse.
  Para las plantas hidráulicas asociadas a embalses con regulación igual o menor a un día, los aportes naturales de todos los ríos que entran al embalse.
Considerando el período entre las 05:00 horas del día anterior y las 05:00 horas del día en curso.

## Slide 5: Reglamento de Medición
ANTECEDENTES Y VARIABLES
ANTECEDENTES – CONTEXTO LEGAL
Variables reportadas diariamente por los agentes al CND:
  Nivel del embalse (NIVEL) (1).
  Volumen útil diario del embalse (VOLUMEUT) (2).
  Volumen vertido diario (VERTIM) (1)).
  Volumen diario turbinado (DESTUR) (1).
  Volumen diario no turbinada (DENOTU) (1).
  Caudal promedio diario desviado desde otras fuentes al embalse (DESVIA) (2).
  Caudal natural o aporte total promedio diario de agua que llega al embalse (CAUNAT) (2).
  Caudal promedio diario influido por descargas desde otros ríos o descuentos hacia otras cuencas para otros usos (CAUINF) (2).
  Considerando el período entre las 0:00 y las 24:00 horas del día anterior.
  (1) No existe acuerdo CNO asociado a esta estimación.
  (2) Existe acuerdo CNO para estimar la variable.

## Slide 6: Reglamento de Medición
ANTECEDENTES Y VARIABLES
ANTECEDENTES – ESTUDIOS PREVIOS
INGFOCOL (CREG – Dic de 2008).
Objeto: “Revisar, analizar, diagnosticar y proponer mejoras a los métodos de medición, adquisición de la información hidrológica y modelación relativos a las series de caudales hidrológicos utilizadas en los procesos, cálculos y análisis en el SIN …”.
  Recolección de la información.
  Revisión de los procesos de adquisición de datos que se llevan a cabo en la construcción de las series de afluentes a los embalses.
  Diagnóstico de las series hidrometeorológicas.
  Revisión de la modelación y actualización hidrológica.
Notes: Objeto: “Revisar, analizar, diagnosticar y proponer mejoras a los métodos de medición, adquisición de la información hidrológica y modelación relativos a las series de caudales hidrológicos utilizadas en los procesos, cálculos y análisis en el SIN y que los agentes generadores con plantas hidroeléctricas bajo despacho centralizado, deben suministrar periódicamente al Consejo Nacional de operación –CNO- y a la CREG”.

## Slide 7: Reglamento de Medición
ANTECEDENTES Y VARIABLES
ANTECEDENTES – ESTUDIOS PREVIOS
Contrato CNO – UNAL (2018)
Objeto: “Estimación de los rangos de las incertidumbres asociadas a los balances energéticos del Sistema Interconectado Nacional”.
Conclusiones:
“Sólo a partir de mediciones confiables es posible establecer qué variables son importantes o no y cuáles son las que aportan mayor incertidumbre en el balance de energía – desbalance”.
“Es indispensable medir y documentar de manera clara y precisa cada procedimiento de medición, procesamiento y almacenamiento posterior de la información cuantificada para cada variable”.
Notes: Alcance: Revisar y proponer mejoras en los métodos de cuantificación del recurso hídrico y en el reporte y actualización de la información hidrológica operativa diaria.

## Slide 8: Reglamento de Medición
Antecedentes y variables (1)
Información general (1)
Árboles de problema (1)
Formulación de Alternativas (2)
Referenciamiento internacional (2)
Buenas prácticas de los agentes (2)
(1) Documentos entregados por CNO – XM a la CREG
(2) Documentos entregados sólo por el CNO a la CREG, pues XM entregó una versión distinta

## Slide 9: Reglamento de Medición
INFORMACIÓN GENERAL
Circular CNO 032 del 20 de junio de 2019.
Recopilar la información disponible para implementar las recomendaciones de la UNAL y hacer un inventario de los métodos de medida y estimación de las variables reportadas al CND.
  Topología y elementos hidráulicos que la componen.
  Variables asociadas a la topología y/o reportadas al CND.
  Método de medición y/o estimación de cada variable.
  Incertidumbre asociada al dato reportado.
  Destino de las descargas no turbinadas en caso de tenerlas.
  Extracciones del recurso que se dan aguas arriba del punto de captación.
Usos actuales de la información de variables hídricas para el planeamiento y la operación del Sistema.

## Slide 10: Reglamento de Medición
Antecedentes y variables (1)
Información general (1)
Árboles de problema (1)
Formulación de Alternativas (2)
Referenciamiento internacional (2)
Buenas prácticas de los agentes (2)
(1) Documentos entregados por CNO – XM a la CREG
(2) Documentos entregados sólo por el CNO a la CREG, pues XM entregó una versión distinta

## Slide 11
ÁRBOLES DE PROBLEMA
Reglamento de Medición

## Slide 12
Transversales
Falta uniformidad en los criterios mínimos de medición de las variables.
No se tienen definidos rangos de incertidumbre de las variables operativas.
Deficiencias en los sistemas y protocolos de almacenamiento, reporte y respaldo de la información operativa de las plantas despachadas centralmente.
ÁRBOLES DE PROBLEMA
Reglamento de Medición

## Slide 13
Asociados a los aportes a un embalse
Limitaciones de la aplicación del balance operativo para estimar los aportes al embalse.
No es posible medir directamente el 100% de los aportes a un embalse.
Limitaciones en el uso de mediciones directas para estimar los aportes al embalse.
En algunos casos no es posible medir directamente los aportes.
Dependencia de información de terceros para estimar los aportes.
Las mediciones pueden entregar datos inconsistentes o sin sentido físico.
Falta de coherencia entre valores diarios y mensuales de aportes.
Falta de información de las centrales hidroeléctricas menores.
ÁRBOLES DE PROBLEMA
Reglamento de Medición

## Slide 14
Asociados a los volúmenes del embalse
Dependencia de información de terceros.
En algunos casos es difícil medir automáticamente el nivel del embalse.
Las mediciones pueden entregar datos inconsistentes.
ÁRBOLES DE PROBLEMA
Reglamento de Medición

## Slide 15
Asociados a los vertimientos
Dificultad para medir directamente los vertimientos.
Limitaciones en el uso de la curva de calibración del vertedero para estimar el vertimiento.
Dependencia de información de terceros.
Reglamento de Medición
ÁRBOLES DE PROBLEMA

## Slide 16
Asociados a las descargas no turbinadas
Limitaciones en el uso de la curva de calibración de las estructuras para estimar la descarga no turbinada.
Dificultades para medir directamente las descargas no turbinadas.
Falta de registro de algunas de las descargas no turbinadas empleadas para usos diferentes a la generación en la central o en servicios complementarios.
ÁRBOLES DE PROBLEMA
Reglamento de Medición

## Slide 17
Asociados a los factores de conversión
Dificultad técnica en la estimación del factor de conversión.
Simplificación de la curva del factor de conversión.
ÁRBOLES DE PROBLEMA
Reglamento de Medición

## Slide 18
Asociados a los caudales turbinados
Simplificación de la curva del factor de conversión.
No es posible medir el 100% del caudal turbinado.
Dependencia de información de terceros.
Las mediciones pueden entregar datos inconsistentes.
ÁRBOLES DE PROBLEMA
Reglamento de Medición

## Slide 19: Reglamento de Medición
Antecedentes y variables (1)
Información general (1)
Árboles de problema (1)
Formulación de Alternativas (2)
Referenciamiento internacional (2)
Buenas prácticas de los agentes (2)
(1) Documentos entregados por CNO – XM a la CREG
(2) Documentos entregados sólo por el CNO a la CREG, pues XM entregó una versión distinta

## Slide 20: Reglamento de Medición
FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS
Problema: Falta de certeza en la calidad de la información operativa que es reportada diariamente por los agentes generadores.
No hacer ajustes a la reglamentación actual.
Adelantar una consultoría para verificar la calidad de la información, y con base en sus resultados, tomar decisiones para solucionar el problema.
Establecer un reglamento de medición obligatorio para el sector.
Definir guía de buenas prácticas a ser tenida en cuenta por los agentes generadores.
Reglamentar la medición de las principales variables operativas a través de acuerdos del CNO.
Centralizar la medición de variables hidrométricas por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
.

## Slide 21: Reglamento de Medición
FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS
Recomendaciones para construir un reglamento de medición:
Régimen de transición.
Ámbito de aplicación.
Variables por reglamentar.
Responsable del diseño del diseño del reglamento.
Responsable del seguimiento.
.

## Slide 22: Reglamento de Medición
Antecedentes y variables (1)
Información general (1)
Árboles de problema (1)
Formulación de Alternativas (2)
Referenciamiento internacional (2)
Buenas prácticas de los agentes (2)
(1) Documentos entregados por CNO – XM a la CREG
(2) Documentos entregados sólo por el CNO a la CREG, pues XM entregó una versión distinta

## Slide 23: Presentación UNIANDES

## Slide 24: Comentarios a Documentos entregados por XM

## Slide 25: Reglamento de Medición
Referenciamiento internacional
Capítulo II
Alternativas
Documentos entregados sólo por el XM a la CREG.
No es claro por qué el CND decide enviar a la CREG unos documentos con una visión independiente y diferente, a pesar de haber participado en el CNO de las reuniones donde se abordaron todos los temas en el equipo de trabajo.

## Slide 26: Reglamento de Medición
Referenciamiento internacional
Capítulo II
Alternativas
Documentos entregados sólo por el XM a la CREG.

## Slide 27: Reglamento de Medición
REFERENCIAMIENTO INTERNACIONAL - XM
El documento tiene en gran medida lo realizado por UNIANDES, además XM incluyó en su referenciamiento a España, sin embargo, dicho sistema fue diseñado para su Programa de Seguridad de Presas.
No se clarifican los criterios que se usaron para seleccionar los países analizados.
No se incluyen elementos importantes como: tipo de reporte, periodicidad, mecanismos de control calidad y responsable; entidad encargada.
Sostiene la necesidad de contar con procedimientos exactos, sin considerar las condiciones propias de la medición. Además, si bien la cuantificación de la incertidumbre es importante, no especifica como se considerará dicho parámetro en los modelos de planeamiento operativo del SIN.
Plantea la necesidad de un sistema en tiempo real, se considera conveniente indicar su utilidad, requerimientos técnicos y de personal.
Sobre la necesidad de contar con modelos de pronóstico, se sugiere incluir su función, y cómo se integrarían con los de los agentes.

## Slide 28: Reglamento de Medición
REFERENCIAMIENTO INTERNACIONAL - XM
Presenta ejemplos de estimación de ecuaciones hidráulicas que representan el flujo en vertederos, lo que pareciera indicar que es una variable que tiene muchas opciones de medida, lo que es contrario a la realidad.
Plantea mediciones directas del caudal turbinado para mejorar la exactitud, pero no tiene en cuenta que las plantas del SIN no fueron diseñadas incorporando estos sistemas de medición y que implementarlos en algunos casos puede no ser factible.
No presenta detalle de cómo se mide, transmite, almacena los datos, y con qué recursos se cuenta para la gestión de la información., lo que no permite hacer un comparación adecuada entre los sistemas referenciados. Por ejemplo, al referenciar a IDEAM, no se menciona que la mayoría de las estaciones no son automáticas.
Si la propuesta es fortalecer un Sistema Nacional de Medición, se debe tener presente que el presupuesto actual del IDEAM es limitado (del de orden de 80 Mil MCOP/año).

## Slide 29: Reglamento de Medición
REFERENCIAMIENTO INTERNACIONAL - XM
Por último, el documento debería concluir acerca de:
  Referentes que se tienen en cuanto a reglamentos de medición específicos para el sector de generación hidroeléctrica que sean de obligatorio cumplimiento, y los mecanismos que se utilizan para el seguimiento y validación.
  Aplicabilidad de los sistemas de medición consultados con respecto a lo que busca la CREG para el caso colombiano, puesto que lo encontrado obedece más a iniciativas grandes a nivel país para cubrir bastantes temáticas y necesidades, que pueden requerir resoluciones y técnicas de medición distintas.
  Obligatoriedad de las normas encontradas, pues tener establecido estándares no necesariamente implica que sean de obligatorio cumplimiento.
  Qué tan común es la práctica de implementar reglamentos de medición para este sector en específico.

## Slide 30: Reglamento de Medición
Referenciamiento internacional
Capítulo II
Alternativas
Documentos entregados sólo por el XM a la CREG.

## Slide 31: Reglamento de Medición
CAPÍTULO II - XM
El problema “Definición integral y estandarizada de los parámetros requeridos para el planeamiento operativo energético”, no tiene en cuenta que dichos parámetros están definidos en acuerdos del CNO y tampoco presentan ejemplos de cuál ha sido el impacto real que se ha tenido por, la considerada, falta de definición.
Las definiciones de los parámetros contenidas en acuerdos CNO pueden ser ajustadas en cualquier momento, sin necesidad de un reglamento.
Algunos de las variables mencionadas, son estimados en las fases de diseño de los proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, se propone implementar procedimientos de verificación de dichos parámetros; sería importante dar a conocer el fundamento que ha llevado a que existan dudas en relación con su determinación.
En el documento no es claro por qué la inclusión de la generación variable en el planeamiento justifica la creación de un reglamento de medición.

## Slide 32: Reglamento de Medición
CAPÍTULO II - XM
Menciona que no se reportan descargas no turbinadas, sin embargo esto no implica que sea necesario un reglamento. Además se debe aclarar que esta no es una práctica generalizada entre los agentes.
Cuando se afirma que hay parámetros no contemplados para estimar la ENFICC, sería bueno citar ejemplos concretos. Los agentes están obligados a reportar todas las restricciones operativas de sus embalses.
Con relación a las plantas menores, si el sector en función de la participación de estas, decide que las plantas no despachadas centralmente que hoy no declaran parámetros, deben hacerlo, los acuerdos CNO serían el instrumento.
Teniendo en cuenta que el operador cuenta con el detalle de toda la información, en caso de identificar inconsistencias o falencias, debería ponerlo a consideración del agente responsable y si es del caso informarlo al organismo competente.

## Slide 33: Reglamento de Medición
CAPÍTULO II - XM
  Se ponen en duda los criterios de diseño de las conducciones, desconociendo los criterios de ingeniería hidráulica, estructural, mecánica, etc. con la cual se han construido no solo las centrales hidroeléctricas de Colombia sino del mundo.
  Se indica que no hay metodología para las series semanales, sin embargo, el Subcomité definió que se obtendrían a partir de las series históricas mensuales mediante desagregación, de esta forma se mantiene la coherencia entre las series.
  La información operativa puede ser diferente de la serie mensual, debido a que, la primera obedece a la mejor información disponible a la hora del reporte, y la segunda surte un proceso de verificación anual y utilización de metodologías hidrológicas (aprobadas por CNO). Por otra parte, en algunos casos por características propias de cada planta y sus cuencas no es posible utilizar la misma metodología. Esta situación puede ajustarse permitiendo el cambio de información operativa en un plazo mayor.
  Para la afirmación “Las señales del planeamiento operativo energético pueden ser diferentes si se utiliza como base la información mensual oficial o la información operativa diaria” habría sido importante dar a conocer esta situación en detalle.

## Slide 34: Reglamento de Medición
Referenciamiento internacional
Capítulo II
Alternativas
Documentos entregados sólo por el XM a la CREG.

## Slide 35: Reglamento de Medición
ALTERNATIVAS - XM
XM propone que el reglamento de medición incluya tanto las variables operativas diarias, como otros parámetros que provienen de los estudios técnicos de los diseños de los proyectos, los cuales no son estimados a partir de mediciones.
Los “objetivos generales de las alternativas” responde más a los objetivos de un reglamento de medición, que a los de la formulación de alternativas que se puedan implementar para solucionar los problemas de calidad de información y la falta de estimación de la incertidumbre de los datos.
En el aparte “Definición de alternativas” no se formulan diferentes alternativas para manejar los problemas mencionados. Se limita a presentar las razones por las cuales es conveniente un reglamento de medida.

## Slide 36: Reglamento de Medición
ALTERNATIVAS - XM
Son claras las ventajas que se plantean con el reglamento de medición, sin embargo, el documento desconoce las buenas prácticas de los agentes. Tampoco presenta ejemplos que demuestren que los procedimientos y protocolos establecidos en los acuerdos CNO son insuficientes para dar claridad a la información reportada al CND.
Se considera que no se tiene información suficiente para afirmar que los beneficios de tener un reglamento de medición pueden ser mayores a los costos.
No se presentan los argumentos que permiten concluir que es necesario implementar una mayor frecuencia de medición para mejorar el planeamiento energético, y habría sido bueno saber cómo se vinculará esta información en el planeamiento operativo.
Para tener una mayor frecuencia en los reportes de las variables no es necesario un reglamento de medida pues esto se puede lograr modificando el código de operación.

## Slide 37: Reglamento de Medición
ALTERNATIVAS - XM
El SIN tendrá una fuerte componente hidro por los próximos años, donde los embalses permiten regular el caudal de generación sin las variaciones que tienen las no convencionales. En caso de mostrarse la necesidad de un reporte intra diario, este debería aplicarse gradualmente iniciando con las centrales filo de agua, posteriormente con centrales con embalses de baja regulación y por último las que tienen regulación.
La Alternativa 1 “Formular e implementar un reglamento que permita mejorar la calidad de la información” desconoce que está no se garantiza con tener un reglamento de medición, y que estimar una variable a partir de otras no disminuye su calidad, sino que puede variar el nivel de incertidumbre.
En la Alternativa 2, se indica que no se recomienda continuar con las condiciones actuales porque se evidencian problemas tanto en variables como en parámetros, sin embargo, no se da a conocer la problemática y cómo esta puede impactar la operación y planeación del SIN.

## Slide 38: Reglamento de Medición
ALTERNATIVAS - XM
En “Otras alternativas” no se desarrolla lo planteado en relación con el manejo centralizado por parte del IDEAM. No es claro por qué las prácticas de esta institución se consideran adecuadas y por lo tanto son una alternativa, en cambio lo implementado por los agentes no es considerado al momento de plantear opciones.
En cuanto a las “Recomendaciones para la construcción del reglamento de medición” no se comparten algunos de los planeamientos de XM, y estos deben ser discutidos de manera amplia en el SURER en caso tal que se inicie la construcción de dicho reglamento.